6. Свидетельство о приемке

Панель индикации  ЕКРМ.411712.051,  заводской номер _________ изготовлена в соответствии с действующей технической документацией  и признана годной к эксплуатации.

| Дата изготовления _______________ число, месяц, год | Начальник ОТК ______________ личная подпись |
| --- | --- |
| М.П. (оттиск клейма ОТК) | ______________ расшифровка подписи |

ООО «НПФ «ИНКРАМ»

Панель индикации (ПИ)

Паспорт

ЕКРМ.411712.051ПС

125438 г. Москва, Михалковская ул.,63Б, Строение 1, эт. 3 пом. VII ком. 4, 4А,

тел/факс (495) 346-92-49, 346-92-52

e-mail: office@inkram.ru ; www.inkram.ru

1. Основные сведения об изделии

Панель индикации (далее ПИ) предназначена для работы в составе газоаналитической системы СКВА-01/СКВА-01М и выполняет функцию отображения информации об уровнях загазованности и других параметрах, контролируемых и обрабатываемых системой. Применение ПИ значительно облегчает анализ текущего состояния контролируемого объекта, особенно в системах, имеющих большое количество измерительных преобразователей (датчиков, газосигнализаторов, газоанализаторов и т.п.) и разветвленную структуру, а также целесообразно при расширении и реконструкции существующих систем.

Конструктивно ПИ представляет собой плоский металлический корпус настенного монтажа с откидывающейся передней крышкой. На крышку с лицевой стороны установлена сенсорная панель для отображения состояние измерительных преобразователей и других устройств, контролируемых системой СКВА-01/СКВА-01М.  Управление панелью осуществляется от БСУ системы СКВА-01/СКВА-01М по интерфейсу RS-485 или Ethernet.

Состав, функциональные возможности, внешний вид передней панели ПИ являются объектно-зависимыми и определяются на стадии проектирования системы. Габариты и присоединительные размеры ПИ представлены на рис.1.

ПИ изготавливается для каждого объекта индивидуально по согласованию с Заказчиком со специальным ключом и может быть опломбирована.

Рис.1

2. Технические данные

- Напряжение питания от сети частотой 50 Гц, 180…250 В;

- Потребляемая мощность – не более 8 Вт;

- Диапазон рабочих температур - (0 ÷ 40) °С;

- Относительная влажность воздуха - не более 95 %;

- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 – IP54;

3. Комплектность

В комплект поставки входит:

| 1. Панель индикации – 1шт. 2. Комплект крепежа – 1 компл. | 3. Упаковка – 1шт. 4. Паспорт – 1шт. |
| --- | --- |

Состав панели индикации, заводской номер __________:

| Наименование | Тип | Кол-во | Зав.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер |  |  |  |
| Плата интерфейсная |  |  |  |
| Панель сенсорная |  |  |  |
| Блок питания |  |  |  |

4. Подключение

ПИ устанавливается на стене в помещении обслуживающего персонала или другом отапливаемом помещении на высоте 1.6-1.8 над уровнем пола. Эта высота наиболее оптимальна для считывания информации и работы с блоком. Для установки блока необходимо использовать крепежные кронштейны на задней стенке ПИ.

Категорически запрещается подавать на клеммы +D, -D напряжение питания 24В!

Подключение осуществляется согласно проектной документации.

Для подключения необходимо зачистить жилы кабеля сечением не менее 0.5 мм2 на длину 8-10 мм, обжать кабельные наконечники или облудить (для многожильного кабеля). Кабель ввести в ПИ через сальник.

4. Обеспечение безопасности

При монтаже, эксплуатации, хранении и транспортировании ПИ должны выполняться все меры безопасности, изложенные в Правилах эксплуатации электроустановок потребителей.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев после даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации при наличии Акта о вводе в эксплуатацию - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев после даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации при отсутствии Акта о вводе в эксплуатацию - 12 месяцев после даты изготовления.

6. Срок службы

Назначенный срок службы ПИ в условиях эксплуатации, указанных в данном паспорте, 12 лет. Критерием придельного состояния ПИ является экономическая нецелесообразность восстановления. По окончании назначенного срока службы ПИ подлежат списанию и утилизации.